## Slide 1: Smart Solar charger
Arno Gielis

## Slide 2: Indeling van titel en inhoud met lijst
Doel van het project
Werking van het project
Details
Code
PCB (tegenslagen)
Voor en nadelen
Wat kan er beter?
Live demo

## Slide 3: Doel van het project
Optimaal mogelijk zonne-energie opnemen
  Aansturen atmega 328p
    Stroom & spanning uitlezen INA219
      Verbruik atmega + gegenereerd door zonnepaneel
    Aansturen braccio shield
  Data monitoring
    LCD
    ESP8266
      Opvragen tijd/datum
      Website met live data
      Database met data + tijd

## Slide 4: Werking van het project

## Slide 6: Details

## Slide 7: Details

## Slide 8: Code
ESP8266
  Opstarten datum/tijd opvragen, omzetten en zenden
  Epoch time opvragen aan NTP*
  Epoch, sec vanaf 1 jan 1970 omzetten naar DD,MM,YYYY,HH,MM,SS,
  Sturen op seriële lijn
                *Network Time Protocol
                *Network Time Protocol

## Slide 9: Code
Atmega
  Opstarten datum/tijd krijgen
  Als er op seriële lijn iets gezegd wordt
  Elk karakter 1 voor 1 in string steken
  Waardes tussen elke coma eruit halen
  In variabelen steken

## Slide 10: Code
Atmega
  Stand van zon berekenen
  Functies uit header file gebruiken om wiskundig stand van zon te berekenen
    (Plaats lat&long ingecodeerd) Wanneer men zonnepanelen plaatst bewegen ze niet
      + Google geo-location API kost geld sinds 2019
  Altitude & Azimuth oftewel hoogte en hoek

## Slide 11: Code
Atmega
  Richten naar de zon
  Sensordata uitlezen

## Slide 12: Code
Atmega
  Sensordata verzenden naar esp8266
  Sensordata verzenden naar lcd adhv stand potmeter
  Splitsen met coma & versturen
  Probleem: Teveel tekst voor 1 LCD
  Oplossing: 1/3 van potmeter gebruiken om lcd te sturen

## Slide 13: Code
ESP8266
  Ontvangen data Atmega
  HTML genereren
  Als er op seriële lijn iets gezegd wordt
  Elk karakter 1 voor 1 in string steken
  Waardes tussen elke coma eruit halen
  In variabelen steken
  Elke keer als webserver gecontacteerd wordt
  HTML string terugsturen 

## Slide 14: Code
ESP8266
  Data versturen naar PI over POST protocol
  Alle waarden in 1 string steken met splitsteken ;
     punt-coma gebruiken
      python gebruikt coma i.p.v. punt als decimaal scheidingsteken
  String naar post server versturen

## Slide 15: Code
Raspberry pi
  POST server zet ontvangende data naar DB

## Slide 16: Code
Atmega
  Simuleren
  Ingebouwd knopje zet simulatie aan
  Met potmeter uur van die dag verhogen
  Omdat zon traag beweegt!

## Slide 17: PCB
Groot deel standaard Arduino pcb
Geprobeerd INA219 + MCP3008
  Resultaat
    1ste INA volledig onbruikbaar
      Reden : geen idee?
    2de INA Meet onrealistisch
      Reden: aangesloten in parallel
      MOET IN SERIE VOOR STROOM!
    MCP3008 niet veilig genoeg
      Leerkracht zei mij zeer voorzichtig zijn met LiPo batterijen.
INA219 bordjes gekocht
Lipo rider charger bord gebruikt

## Slide 18: Voor en nadelen
Voordelen:
  Staat altijd recht naar de zon gemikt
    Haalt de meeste energie mogelijk uit het zonnepaneel
  Data is analyseerbaar
    Men kan de goede/slechte dagen bekijken
    Men kan het tijdstip bekijken waar de zon de meeste energie opwekt
  Data is live te bekijken
Nadelen:
  Verbruikt energie
  Momenteel braccio shield aparte voeding (cheaten?)

## Slide 19: Wat kan er beter?
ESP8266 zend momenteel elke 5 seconden (voor prototyping)
  Bij echt gebruik om de 5 minuten, rest deepsleep
   Minder energie nodig
  Arduino zelfde verhaal
    Kan vaker in sleepmode gaan
     Minder energie nodig
  Meer zonnepanelen
    Braccio tinkerkit heeft sterke cervo’s
    Meer zonnepanelen = meer energie
  ‘s Nachts automatisch uischakelen
     Minder energie nodig